## Slide 1
응용 소프트웨어 개발
(임베디드 소프트웨어 개발)
연수고등학교
담당 교사 : 신언국
담당 강사 : 장동혁
ssjf409@naver.com
관련 자료 : github.com/ssjf409/2020-yeonsu-highschool

## Slide 2
복 습 (1주차)
전기의 특성
변수
LED 제어
int LedPin = 15
int ButtonPin = 10
LedPin
ButtonPin

## Slide 3
복 습 (2주차)
시리얼 통신
if문
푸시버튼

## Slide 4
복 습 (3주차)
클럭(Clock)
피에조 부저
링크

## Slide 5
아날로그와 디지털
서보모터
PWM
표준 라이브러리 추가하기
복 습 (4주차)

## Slide 6
복 습 (5주차)
LCD의 원리
외장 라이브러리 추가하기
라이브러리에서 제공하는 기능 사용해보기
새로운 글자, 모양 만들어보기

## Slide 7
복 습 (6주차)
초음파 센서의 작동 원리
시리얼 통신으로 값 출력해보기
LCD로 거리값 출력해보기
스마트 쓰레기통 만들어보기

## Slide 8
학습 내용 (소개)

## Slide 9
학습 내용 (소개)

## Slide 10
학습 내용 (소개)

## Slide 11
학습 내용 (목 차)
가변저항의 동작 원리
가변저항의 출력값 살펴보기 (시리얼 모니터, 시리얼 플로터)
map() 함수로 출력값 변환하기

## Slide 12
학습 내용 (가변저항의 동작 원리)
저항

## Slide 13
학습 내용 (가변저항의 동작 원리)
전압 = 전류 저항
전

## Slide 14
학습 내용 (가변저항의 동작 원리)

## Slide 15
학습 내용 (가변저항의 동작 원리)
전압 분배 법칙
2에 걸리는 전압 :
4에 걸리는 전압 :
2 : 4 = 4V : 8V
직렬 회로에서는 전압의 분배비는 저항에 비례한다.

## Slide 16
학습 내용 (가변저항의 동작 원리)
10K = 10 X

## Slide 17
학습 내용 (가변저항의 동작 원리)
가변저항

## Slide 18
학습 내용 (가변저항의 출력값 살펴보기)
void setup (){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
int value = analogRead(A5);
Serial.println(value);
}
analogRead(아날로그 핀 번호)
아날로그 값을 읽는다.
아날로그 핀은 번호 앞에 A가 붙는다.
가변저항을 통해서 들어오는 값을 아날로그로 읽어보자

## Slide 19
학습 내용 (가변저항의 출력값 살펴보기)
시리얼 모니터 출력값
출력값의 범위 : 0 ~ 1024

## Slide 20
학습 내용 (가변저항의 출력값 살펴보기)
시리얼 플로터 출력하기
가변저항을 돌리는 만큼 전압값이 달라진다!
가변 저항으로 아날로그 신호를 만들 수 있다!
Notes: 퀴즈!

## Slide 21
학습 내용 (가변저항의 출력값 살펴보기)
int buttonPin = 7;
void setup (){
Serial.begin(9600);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
Serial.println("PotentialMeter,PushButton");
}
void loop(){
float value = analogRead(A5) / 1024.0;
int buttonState = digitalRead(buttonPin);
Serial.print(value);
Serial.print(",");
Serial.println(buttonState);
}
값의 범위를 0~1로 바꾸기 위해서 1024로 나누었다.
아날로그 값과 디지털 값을 실제로 비교해보자

## Slide 22
학습 내용 (가변저항의 출력값 살펴보기)
int buttonPin = 7;
void setup (){
Serial.begin(9600);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
Serial.println("PotentialMeter,PushButton");
}
void loop(){
float value = analogRead(A5) / 1024.0;
int buttonState = digitalRead(buttonPin);
Serial.print(value);
Serial.print(",");
Serial.println(buttonState);
}
값의 범위를 0부터 1사이의 값으로 바꾸기 위해서 1024로 나누었다.
아날로그 값과 디지털 값을 실제로 비교해보자
가변저항은 연속된 결과를 보여주고,
푸시버튼은 불연속적인 결과를 보여주고 있다.

## Slide 23
학습 내용 (map() 함수로 출력값 변환하기)
가변저항으로 아날로그 신호를 만들 수 있구나
아날로그 신호는 값이 연속적이니까, 연속적인 출력을 갖는 소자를 다룰 때 쓰면 좋지 않을까?
(스피커의 음량, 모터의 각도 조절, 온도 조절 ..)
음량의 범위, 각도의 범위, 온도의 범위…
범위가 다 다르네?
아날로그 신호 측정값 범위 0 ~ 1024를 자동으로 원하는 범위만큼 변환 해줄 수 있는 함수가 있으면 좋겠다.

## Slide 24
학습 내용 (map() 함수로 출력값 변환하기)
map() 함수를 이용해서 출력값의 범위를 변환해보자
map() 함수 공식 레퍼런스
0
1024
0
100
0
180
가변저항
출력값
0 ~ 100
으로
각도
262
4옥타브의
주파수
494
768
75
135
463
부분

## Slide 25
학습 내용 (map() 함수로 출력값 변환하기)
void setup (){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
int value = analogRead(A5);
int value2 = map(value, 0, 1024, 0, 100);
Serial.println(value2);
}
map() 함수를 이용해서 출력값의 범위를 변환해보자
map(변수, 현재 변수의 최솟값, 현재 변수의 최대값, 바꿀 변수의 최솟값, 바꿀 변수의 최댓값)
0 ~ 1024의 범위를
0 ~ 100으로 변환한다.

## Slide 26
실 습 (예제)
실습 목표 : 가변저항으로 서보모터를 세밀하게 다뤄보자
문제 내용 : 슬기는 원격으로 CCTV가 좌우로 움직일 수 있도록 하고 싶다. 그리고 세밀한 조정을 위해서 가변저항을 사용할 것이다. 그런데 슬기는 강박증이 있어서, 가변저항을 실수로 조금만 움직여도 CCTV 각도가 틀어지는 게 싫었다. 그래서 안전 장치로 푸시버튼을 추가하려고 한다. 푸시버튼을 누른 상태에서만 가변저항을 움직였을 때 CCTV가 돌아가도록 하고 싶다.
0. 가변저항, 푸시버튼, 서버모터가 사용된다. 서보모터는 맨 처음 0도로 설정되어 있다. 서보모터에 대한 각도 값은 시리얼 모니터에 계속 출력 되어야 한다.
가변 저항을 돌리면 서보모터가 0 ~ 180도 까지 돌아가게 한다.
푸시 버튼을 눌렀을 때만 서버모터가 움직인다.
다 한 사람은 손 들어주세요.
시연 영상 링크

## Slide 27
실 습 (심화 예제)
실습 목표 : 가변저항으로 서보모터를 세밀하게 다뤄보자
문제 내용 : CCTV를 만드는데 성공했던 슬기는 고민 하나가 더 생겼다. CCTV에 자꾸 새와 벌레가 꼬이는 것이다. 이 놈들을 소리로 쫓아내보려고 한다. 그런데 새와 벌레는 싫어하는 소리의 주파수가 다르다. 버튼 하나를 더 추가해서 원하는 음의 소리를 내도록 할 것이다.
0. 가변저항, 푸시버튼 2개, 서버모터, 피에조 부저가 사용된다. 서보모터는 맨 처음 0도로 설정되어 있다. 서보모터에 대한 각도 값은 시리얼 모니터에 계속 출력 되어야 한다. 피에조 부저는 평소에 소리가 나지 않는 상태이다.
가변 저항을 돌리면 서보모터가 0 ~ 180도 까지 돌아가게 한다.
푸시 버튼을 눌렀을 때만 서버모터가 움직인다.
새로 추가한 푸시 버튼을 누른 상태에서만 소리가 나고, 누른 상태에서 가변저항을 조절하면 소리의 주파수도 달라진다. (주파수 범위는 262에서 494로 한다.
다 한 사람은 손 들어주세요.
시연 영상 링크

## Slide 28
마무리
가변 저항의 작동 원리
가변 저항의 값 시리얼 모니터와 시리얼 플로터로 출력해보기
map() 함수로 출력값 변환하기