## Slide 1
응용 소프트웨어 개발
(임베디드 소프트웨어 개발)
연수고등학교
담당 교사 : 신언국
담당 강사 : 장동혁
ssjf409@naver.com
관련 자료 : github.com/ssjf409/2020-yeonsu-highschool

## Slide 2
복 습
5V
0V
0V
5V

## Slide 3
복 습 (동작 원리)
5V
0V

## Slide 4
복 습 (회로)
LED 다리가 긴 쪽이 (+)값과 맞닿도록 한다.
GND는 0V를 의미한다.
브레드 보드의 빨간선과 파란선은 세로로 이어져있고 초록 선은 가로로 이어져 있다.

## Slide 5
복 습 (코드)
// 이 곳은 컴퓨터가 읽을 수 없습니다.
주석 처리
int
데이터 타입 (숫자를 저장할 수 있게 해준다.)
void setup() { }
한 번만 실행된다.
void loop() { }
반복해서 실행된다.
pinMode(핀 번호, OUTPUT or INPUT)
핀의 데이터 전송 방향을 설정한다.
digitalWrite(핀 번호, HIGH or LOW)
원하는 전압을 걸어준다.
HIGH : 5V
LOW : 0V(GND)
delay(1000)
1000ms(1초)를 기다린다.
int ledPin = 13;
void setup() {
pinMode(ledPin , OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(ledPin , HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin ,LOW);
delay(1000);
}

## Slide 6
학습 내용 (코드)
시리얼 통신
if문
푸시버튼

## Slide 7
학습 내용 (시리얼 통신)

## Slide 8
학습 내용 (시리얼 통신)
시리얼 모니터 클릭
컴퓨터와 아두이노가
보드레이트 9600의 속도로 통신
아두이노에서 보낼 내용을
괄호 안에 적는다.
Serial.begin( 통신 속도 )
컴퓨터와 (통신 속도)로 시리얼 통신 시작한다.
Serial.println( 내용 )
시리얼 통신방향(컴퓨터)로 (내용)을 보낸다.
링크

## Slide 9
학습 내용 (프로그래밍 if문)
If 문
if ( A ) {
B
}
C
괄호 부분( ) A이 참이면, 중괄호{ } B부분을 실행하고
거짓이면 중괄호 { } B부분을 실행하지 않고 넘어간다.

## Slide 10
학습 내용 (프로그래밍 if문)
If - else 문
if ( A ) {
B
}
else {
C
}
D
괄호 부분( ) A이 참이면, 중괄호 { } B 부분을 실행하고
거짓이면 중괄호 { } C 부분을 실행하지 않고 넘어간다.

## Slide 11
학습 내용 (소개 : 푸시 버튼)

## Slide 12
회로 이해 (푸시 버튼)
int buttonPin = 4;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop() {
int buttonState = digitalRead(buttonPin);
Serial.println(buttonState);
delay(10);
}
digitalRead( 핀 번호 )
(핀 번호)로 들어오는 전기값을 읽는다.
5V면 1로, 0V면 0으로 읽는다.
이렇게 만들면 안 된다!

## Slide 13
회로 이해 (푸시 버튼 : 플로팅 상태)
5V
10pin
버튼 누르면 5V 잘 인식이 된다.
하지만 버튼을 누르지 않은 상태에서는 0V인가? 5V인가?
플로팅(floating) 상태
(전압을 정확히 측정하기 애매한 상태)

## Slide 14
회로 이해 (푸시 버튼 : 풀 업 버튼)
버튼을 안 눌렀을 때, 전류가 10pin으로 흐른다. (5V 입력)
버튼을 눌렀을 때,
전류가 10pin으로 흐르지 않는다. (0V 입력)
220옴

## Slide 15
회로 이해 (푸시 버튼 : 풀 다운 버튼)
버튼을 눌렀을 때, 전류가 10pin으로 흐른다. (5V 입력)
버튼을 안 눌렀을 때,
전류가 10pin으로 흐르지 않는다. (0V 입력)
220옴

## Slide 16
회로 이해 (푸시 버튼 : 내장 풀 업 버튼 사용하기)
int buttonPin = 10;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
int buttonState = digitalRead(buttonPin);
Serial.println(buttonState);
delay(10);
}

## Slide 17
회로 이해 (푸시 버튼 : 내장 풀 업 버튼 사용하기)
int buttonPin = 10;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
int buttonState = digitalRead(buttonPin);
if(buttonState == HIGH) {
Serial.println("눌렸습니다.");
}
else {
Serial.println("안 눌려있습니다!");
}
delay(10);
}

## Slide 18
실 습 (예 제)
실습 목표 : 푸시 버튼을 이용해 LED를 제어해본다.
(평가 항목이므로 다른 사람에게 알려주지 않는다.)
1. 왼쪽의 회로를 보고 버튼을 눌렀을 때,
불이 켜지고, 땠을 때는 불이 꺼지는 프로그램을
작성하시오. (업로드까지 완료할 것)
2. 다 한 사람은 손 들어주세요.

## Slide 19
실 습 (심화 예제)
실습 목표 : 푸시 버튼을 이용해 LED를 제어해본다.
(평가 항목이므로 다른 사람에게 알려주지 않는다.)
위쪽 버튼을 누르면 빨간 LED가 켜지고 때면 다시 꺼지도록 한다.
아래쪽 버튼을 누르면 초록 LED가 켜지고 때면 다시 꺼지도록 한다.
3. 다 한 사람은 손 들어주세요.

## Slide 20
마무리
푸시 버튼
푸시 버튼을 이용한 회로 구성 방법
자료 출처 : https://kocoafab.cc/tutorial/view/526