## Slide 1
응용 소프트웨어 개발
(임베디드 소프트웨어 개발)
연수고등학교
담당 교사 : 신언국
담당 강사 : 장동혁
ssjf409@naver.com
관련 자료 : github.com/ssjf409/2020-yeonsu-highschool

## Slide 2
복 습 (1주차)
전기의 특성
변수
LED 제어
int LedPin = 15
int ButtonPin = 10
LedPin
ButtonPin

## Slide 3
복 습 (2주차)
시리얼 통신
if문
푸시버튼

## Slide 4
복 습 (3주차)
클럭(Clock)
피에조 부저
링크

## Slide 5
아날로그와 디지털
서보모터
PWM
표준 라이브러리 추가하기
복 습 (4주차)

## Slide 6
복 습 (5주차)
LCD의 원리
외장 라이브러리 추가하기
라이브러리에서 제공하는 기능 사용해보기
새로운 글자, 모양 만들어보기

## Slide 7
학습 내용 (소개)

## Slide 8
학습 내용 (소개)

## Slide 9
학습 내용 (소개)

## Slide 10
학습 내용 (소개)
적군
아군
포병 관측병

## Slide 11
학습 내용 (소개)
스마트 쓰레기통
자율 주행 자동차
초음파 센서 레이더
에어 피아노

## Slide 12
학습 내용 (목 차)
초음파 센서의 작동 원리
시리얼 통신으로 값 출력해보기
LCD로 거리값 출력해보기
스마트 쓰레기통 만들어보기

## Slide 13
학습 내용 (초음파 센서의 작동 원리)
40Mhz 발진기

## Slide 14
학습 내용 (초음파 센서의 작동 원리)
Trig는 초음파를 보내는 부분이고, Echo는 Trig에서 나온 초음파가 사물에 부딪혀 돌아오는 시간을 읽음으로써 거리를 측정하는 원리

## Slide 15
학습 내용 (초음파 센서의 작동 원리)
속력 =
거리 = 속력 시간
아두이노에서 반사되어 돌아오는 시간을 측정해줌
초음파를 쏜 이후로
반사되어 되돌아 올 때까지
걸리는 시간
소리의 속력
(340m/s)
= 거리

## Slide 16
학습 내용 (시리얼 통신으로 거리값 출력해보기)
int echoPin = 12;
int trigPin = 13;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
digitalWrite(echoPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
float distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
Serial.print(distance);
Serial.println("cm");
delay(500);
}

## Slide 17
학습 내용 (시리얼 통신으로 거리값 출력해보기)
int echoPin = 12;
int trigPin = 13;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
digitalWrite(echoPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
float distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
Serial.print(distance);
Serial.println("cm");
delay(500);
}
delayMicroseconds( 숫자 );
마이크로(10−6)초 만큼 프로그램을 멈춘다.
ex) delayMicroseconds(30);
30 X 10−6 초 만큼 딜레이함
delay(숫자)는 (10−3)초 만큼 프로그램을 멈춘다.
pulseIn(핀 번호, HIGH or LOW);
ex) pulseIn(10, HIGH);
10번핀에 HIGH값 신호가 들어올 때까지 시간을 재어
마이크로초로 값을 준다.
초음파 센서
초기화
Trig신호(초음파)
발사
반사된 초음파가 들어온 시간을 구한 후,
시간값을 거리로 변경

## Slide 18
학습 내용 (시리얼 통신으로 거리값 출력해보기)
int echoPin = 12;
int trigPin = 13;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
digitalWrite(echoPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
float distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
Serial.print(distance);
Serial.println("cm");
delay(500);
}
*
거 *
= *

## Slide 19
학습 내용 (LCD로 거리값 출력해보기)
lcd.begin(); | LCD를 사용을 시작
lcd.display(); | LCD에 내용을 표시
lcd.noDisplay(); | LCD에 내용을 숨김
lcd.setCursor(col,row); | row, col의 좌표로 커서를 위치
lcd.cursor(); | LCD에 커서를 표시
lcd.noCursor(); | LCD에 커서를 숨김
lcd.home(); | 커서의 위치를 0,0으로 이동
lcd.blink(); | 커서를 깜빡임
lcd.noBlink(); | 커서를 깜빡이지 않음
lcd.backlight(); | LCD backlight을 킴
lcd.noBacklight(); | LCD backlight를 끔
lcd.write(val); | LCD 화면에 val 출력(아스키 코드 입력 시에는 아스키 코드에 해당하는 문자 출력)
lcd.print(val); | LCD 화면에 val 출력
lcd.clear(); | LCD 화면의 모든 내용 지움
lcd.scrollDisplayRight(); | 내용을 우측으로 1칸 이동
lcd.scrollDisplayLeft(); | 내용을 좌측으로 1칸 이동
lcd.autoscroll(); | 내용을 자동으로 우에서 좌로 스크롤
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x27, 16, 2);
void setup()
{
lcd1.begin();
lcd1.backlight();
lcd1.print("Hello, world!");
}
void loop(){
}

## Slide 20
학습 내용 (LCD로 거리값 출력해보기)
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
int echoPin = 12;
int trigPin = 13;
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x27, 16, 2);
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
lcd1.begin();
lcd1.backlight();
}
void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
digitalWrite(echoPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
float distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
Serial.print(distance);
Serial.println("cm");
lcd1.clear();
lcd1.print("Distance");
lcd1.setCursor(0, 1);
lcd1.print(distance);
lcd1.print("cm");
delay(500);
}
외장 라이브러리 다운로드 링크
GND
VCC
SDA
SCL

## Slide 21
학습 내용 (스마트 쓰레기통 만들어보기)
1초에 한번씩 0도, 180도로 각도를 바꾸도록 하는 프로그램
#include <Servo.h>
int servoPin = 9;
Servo servo1;
void setup()
{
servo1.attach(servoPin);
servo1.write(0);
}
void loop()
{
servo1.write(0);
delay(2000);
servo1.write(180);
delay(2000);
}

## Slide 22
학습 내용 (스마트 쓰레기통 만들어보기)
#include <Servo.h>
int servoPin = 10;
int echoPin = 12;
int trigPin = 13;
Servo servo1;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
servo1.attach(servoPin);
servo1.write(0);
}
void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
digitalWrite(echoPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
float distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
Serial.print(distance);
Serial.println("cm");
if(distance < 10) {
servo1.write(180);
delay(2000);
servo1.write(0);
}
delay(10);
}

## Slide 23
마무리
초음파 센서의 작동 원리
초음파 센서값을 이용하여 다른 부품들 제어해보기
스마트 쓰레기통 만들어보기